# Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2009 г. N 13737

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 марта 2009 г. N 31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

В целях реализации требований пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; N 31, ст. 4002; 2008, N 18, ст. 1941) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Требования к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения тактовой сетевой синхронизации.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.С. Мардера.

Министр

И.О.ЩЕГОЛЕВ

# Утверждены

Приказом Министерства связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации

от 02.03.2009 N 31

ТРЕБОВАНИЯ

К ПОСТРОЕНИЮ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЧАСТИ СИСТЕМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

1. Настоящие Требования к построению сети связи общего пользования в части системы обеспечения тактовой сетевой синхронизации (далее - Требования) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; N 31, ст. 4002; 2008, N 18, ст. 1941) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Требования распространяются на сети электросвязи, входящие в сеть связи общего пользования (ССОП), а также на технологические сети электросвязи в случае их присоединения к ССОП.

3. Система тактовой сетевой синхронизации (ТСС) - технологическая система, используемая для обеспечения функционирования сетей электросвязи, состоящая из первичных эталонных источников (ПЭИ), в качестве которых могут использоваться стандарты частоты или приемники сигналов навигационных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, первичных эталонных генераторов (ПЭГ), вторичных задающих генераторов (ВЗГ), местных задающих генераторов (МЗГ), распределителей сигналов синхронизации (РСС), преобразователей сигналов синхронизации (ПСС), генераторного оборудования систем передачи и коммутационных станций, которые используются при распределении синхросигналов по сети ТСС.

4. Сигналы синхронизации формируются первичными эталонными генераторами или первичными эталонными источниками, которые могут использоваться как в составе ПЭГ, так и самостоятельно.

5. Сети электросвязи обеспечиваются сигналами синхронизации от ПЭГ, ПЭИ, ВЗГ или МЗГ, устанавливаемых непосредственно на узлах связи этой сети электросвязи или на узлах связи других сетей электросвязи.

6. В качестве сигналов синхронизации используются сигнал с частотой 2048 кГц или сигнал 2048 кбит/с в коде HDB3, не содержащий никакой другой информации кроме данных о синхронизации.

7. Сигналы синхронизации передаются по линиям связи, в том числе по физическим цепям. Линии связи, используемые для передачи сигналов синхронизации, образуют цепи синхронизации, включающие оборудование ТСС и генераторы сетевых элементов систем передачи (ГСЭ). Требования к передаче сигналов синхронизации приведены в Приложении N 1 к настоящим Требованиям.

8. Восстановление сигналов синхронизации, передаваемых по линиям связи, осуществляется с помощью ВЗГ. Количество ВЗГ, включенных последовательно в цепь синхронизации, не должно превышать десяти. В качестве последнего ВЗГ в цепи может быть использован МЗГ.

9. Количество ГСЭ, последовательно включенных в цепь синхронизации между ПЭГ и ВЗГ, между ВЗГ и ВЗГ, между ВЗГ и МЗГ, не должно превышать двадцати.

10. Общее количество ГСЭ, последовательно включенных в цепь синхронизации, не должно превышать шестидесяти.

11. Сети связи, предназначенные для оказания услуг по пропуску трафика, обеспечиваются основным и резервным сигналом синхронизации.

12. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации приведены в Приложении N 2 к настоящим Требованиям.

## Приложение N 1

к Требованиям к построению сети

связи общего пользования в части

системы обеспечения тактовой

сетевой синхронизации

ТРЕБОВАНИЯ

К ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ

1. Передача сигналов синхронизации по системам передачи синхронной цифровой иерархии (СЦИ) осуществляется в линейных сигналах синхронных транспортных модулей (СТМ-N, где N: 1, 4, 16, 64, ...).

2. Передача сигналов синхронизации по системам передачи плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ) осуществляется в первичном цифровом тракте 2048 кбит/с.

3. Сигнал синхронизации 2048 кбит/с, переданный по системе передачи СЦИ, преобразовывается в самой системе передачи (функция - ретайминг) или подается на цифровое оборудование через ВЗГ или МЗГ или РСС или ПСС, поддерживающие данную функцию.

4. Передача сигналов синхронизации по спутниковым системам передачи, системам передачи со спектральным уплотнением и другим средствам связи, выполняющим функции цифровых транспортных систем, осуществляется в СТМ-N или выделенном канале связи, используемом для передачи сигналов синхронизации в данной системе передачи.

## Приложение N 2

к Требованиям к построению сети

связи общего пользования в части

системы обеспечения тактовой

сетевой синхронизации

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ В ЦЕПИ СИНХРОНИЗАЦИИ

1. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации: максимальная ошибка временного интервала (МОВИ) и девиация временного интервала (ДВИ).

2. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации для ВЗГ:

МОВИ (нс)               для интервала наблюдения тау (с)

25                      0,1 < тау <= 2,5

10 тау                  2,5 < тау <= 200

2000                    200 < тау <= 2000

ДВИ (нс)                для интервала наблюдения тау (с)

3                       0,1 < тау <= 4,3

0,7 тау                 4,3 < тау <= 100

---

\/тау

58 + 1,2                100 < тау <= 1000

3. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации для ГСЭ синхронной цифровой иерархии:

МОВИ (нс)               для интервала наблюдения тау (с)

250                     0,1 < тау <= 2,5

100 тау                 2,5 < тау <= 20

2000                    20 < тау <= 2000

ДВИ (нс)                для интервала наблюдения тау (с)

12                      0,1 < тау <= 17,14

0,7 тау                 17,14 < тау <= 100

---

\/тау

58 + 1,2                100 < тау <= 1000

4. Параметры сигналов синхронизации в цепи синхронизации для ГСЭ плезиохронной цифровой иерархии:

МОВИ (нс)               для интервала наблюдения тау (с)

732                     0,1 < тау <= 7,3

100 тау                 7,3 < тау <= 20

2000                    20 < тау <= 2000

ДВИ (нс)                для интервала наблюдения тау (с)

34                      0,1 < тау <= 48

0,7 тау                 48 < тау <= 100

---

\/тау

58 + 1,2                100 < тау <= 1000