# Зарегистрировано в Минюсте России 15 января 2020 г. N 57150

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 9 октября 2019 г. N 579

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ ДРУГИХ
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, СОБСТВЕННИКОВ ИЛИ ИНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914), подпунктом 5.2.25(26) пункта 5 Положения о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; 2019, N 36, ст. 5046), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые требования к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации.

2. Положения пункта 3 прилагаемых требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации, вступают в силу по истечении 3 лет с даты вступления в силу настоящего приказа.

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Министр
К.Ю.НОСКОВ

Утверждены
приказом
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 09.10.2019 N 579

ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СВЯЗИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ ДРУГИХ
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, СОБСТВЕННИКОВ ИЛИ ИНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИХСЯ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие требования к обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации распространяются на операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи при наличии у них уникального идентификатора совокупности средств связи и иных технических средств в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - владельцы средств связи) в целях обеспечения взаимодействия со средствами связи других операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами территории Российской Федерации.

2. Владельцы средств связи организуют бесперебойное энергоснабжение для устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников и иных владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации.

3. Владельцы средств связи обязаны использовать в своей сети связи средства связи, обеспечивающие взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников и иных владельцев технологических сетей связи, находящиеся на территории Российской Федерации, с соблюдением следующих требований:

а) используемые средства связи должны соответствовать требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, установленным в соответствии с подпунктом 13.1 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3541; 2019, N 24, ст. 3057);

б) гарантийная и техническая поддержка используемых средств связи должны осуществляться российскими юридическими лицами, не находящимися под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц;

в) модернизация используемых средств связи должна осуществляться на территории Российской Федерации российскими юридическими лицами, не находящимися под контролем иностранных юридических и (или) физических лиц;

г) должна быть исключена возможность нарушения работоспособности используемых средств связи посредством несанкционированного и совершаемого без контроля владельца средства связи удаленного обновления таких средств связи с территории иностранного государства;

д) должно отсутствовать управление используемыми средствами связи с территории иностранного государства;

е) должна быть исключена возможность нарушения работоспособности используемых средств связи посредством несанкционированной и совершаемой без контроля владельца средства связи передачи информации о состоянии и функционировании используемых средств связи за пределы территории Российской Федерации, за исключением информации, связанной с обеспечением маршрутизации трафика.

4. Владельцы находящихся за пределами территории Российской Федерации средств связи, обеспечивающих взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников и иных владельцев технологических сетей связи, обязаны обеспечить их функционирование под своим контролем.